ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Общие данные | 3 листа |
| 4 | Схема ЩК |  |
| 5 | Схема дополнительной системы уравнивания потенциалов |  |
| 6 | Групповая сеть освещения. |  |
| 7 | Групповая силовая сеть. |  |

ССЫЛОЧНЫЕ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ПУЭ-2000, 7изд. | Правила устройств электроустановок |  |
| СНиП 3.05.06.85 | Электротехнические устройства |  |
| СП 52.13330.2011 | Естественное и искусственное освещение |  |
| СО 153-34.21.122-2003 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |  |
| СП31-110-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| -05.1-ЭОМ.СО | Спецификация оборудования и материалов | 2 листа |

Принятые в проекте технические и проектные решения, оборудование, изделия и материалы соответствуют требованиям Строительных Норм и Правил, Государственных стандартов,  Правил пожарной безопасности, Санитарно-гигиенических правил и норм, экологических, природоохранных и других норм, инструкций, стандартов и требований, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом решений.

Главный инженер проекта	________________________/________________/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект ремонта квартиры-студии жилого многоквартирного дома, разработан на основании задания на проектирование и дизайн-проектом, в соответствии с ПУЭ 7 издания гл.7.1; сводом правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (СП 31-110-2003); сводом правил по проектированию «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95).

Характеристика источников электроснабжения.

Электроснабжение квартиры осуществляется от имеющегося этажного щита. Система заземления сети питания электроприемников TN-С-S. Разделение N и РЕ  выполнено на вводе в жилой дом.

Обоснование принятой схемы электроснабжения

Проектом предусмотрен капитальный ремонт квартиры-студии жилого многоквартирного дома. Для удобства эксплуатации системы распределительный щит с аппаратами защиты групповых линий располагается в квартире при входе. Силовые розетки комнат и мощные кухонные электроприёмники выделены в отдельные группы для возможности раздельного управления питанием. Розеточные группы защищены автоматическими выключателями и автоматическими выключателями дифференциального тока.

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности

Рр =10,0кВт

Cos(ϕ) = 0,99

Ip = 45,7А

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

Суммарное значение потери напряжения до потребителя с максимальным значением потери напряжения находится в пределах нормы и составляет 1,34% от Uн.

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

В холле у входа устанавливается новый распределительный щит для питания потребителей квартир, в котором устанавливаются автоматические выключатели, выключатель нагрузки и автоматические выключатели дифференциального тока.

Электросети выполняются:

1. Групповые линии освещения - кабелем ВВГнг(А)-LS  за подвесным потолком в гофрированной трубе и в слое штукатурки по штробам.

2. Групповые розеточные линии - кабелем ВВГнг(А)-LS  за подвесным потолком в гофрированной трубе и в слое штукатурки по штробам.

Ответвление защитного проводника к каждой розетке должно выполняться в ответвительных коробках  или  в коробках для установки розеток одним из принятых способов: пайка, сварка, опрессовка, спец. зажимы, клеммы. Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов розеток не допускается.

Провода электросети выбраны по допустимым токовым нагрузкам и проверены на соответствие токам защитных аппаратов и на допустимую потерю напряжения.

Электропроводка по всей длине электрооборудования должна обеспечивать возможность легкого распознавания по цветам согласно ПУЭ, раздел 6,7.

Выключатели в помещениях устанавливаются на высоте 1,2 м от уровня пола, если иное не указано на плане или в дизайн-проекте.  Выключатели должны располагаться не менее чем 0,6м от сантехустройств.

Трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности согласно НПБ246-97.

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии

Для обеспечения экономии электроэнергии предусмотрена установка двухклавишных и проходных выключателей в помещениях.

Для освещения помещений принять энергосберегающие светильники с люминесцентными и светодиодными источниками света.

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите

Система заземления сети питания электроприемников TN-C-S. Разделение выполнено на вводе в жилой дом.

Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены путем присоединения отдельным защитным проводником к шинам РЕ через КУП.

Для защиты при косвенном прикосновении применены автоматические выключатели дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током 30мА. Время отключения защитных аппаратов не превышает нормируемого значения.

Описание системы рабочего и аварийного освещения

Для освещения помещений принять энергосберегающие светильники с люминесцентными и светодиодными источниками света.

Светильник должен иметь степень пыле-влагозащищенности, соответствующую условиям эксплуатации в определенных помещениях.

Управление электроосвещением квартиры местное. Осуществляется с помощью выключателей 1- и 2-клавишных и проходных.

Выключатели в помещениях устанавливаются на высоте 1,2 м от уровня пола, если иное не указано на плане или в дизайн-проекте.  Выключатели должны располагаться не менее чем 0,6м от сантехустройств.

Электромонтаж выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.